PATVIRTINTA

UAB Panevėžio regiono atliekų

tvarkymo centras direktoriaus

2016 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. ĮVK-68

ATLIEKŲ PRIĖMIMO Į PANEVĖŽIO REGIONINIO NEPAVOJINGŲ

ATLIEKŲ SĄVARTYNĄ TAISYKLĖS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- Atliekų priėmimo į Panevėžio regioninio nepavojingų atliekų sąvartyną taisyklės (toliau – taisyklės) nustato atliekų priėmimo į sąvartyną tvarką.

- Panevėžio regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno (toliau – sąvartynas) operatorius – UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras.

- Šios taisyklės parengtos vadovaujantis  Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėmis, Atliekų tvarkymo taisyklėmis  bei sąvartyno atliekų naudojimo ar šalinimo techniniu reglamentu, kuris yra neatsiejama sąvartyno Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo dalis.

- Sąvartyne šalinamos Panevėžio apskrities savivaldybėse susidarančios nepavojingos komunalinės atliekos, asbesto turinčios atliekos bei nepavojingos atliekos iš Panevėžio apskrities įmonių, kurių perdirbti ar panaudoti nėra techninių galimybių ir pajėgumų.

- Sąvartyne gali būti šalinamos tik tos atliekos, kurios yra nurodytos sąvartyno leidime ir kurių negalima perdirbti ar kitaip panaudoti. Sąvartyne šalinamų atliekų sąrašas yra skelbiamas įmonės interneto svetainėje www.pratc.lt

II SKYRIUS

ATLIEKŲ PRIĖMIMO KRITERIJAI

6.  Sąvartyne draudžiama šalinti:

6.1. skystas atliekas;

6.2. sprogstamąsias, oksiduojančias, labai degias, degias ir ėsdinančias atliekas (pasižyminčias viena ar keliomis pavojingomis savybėmis, nurodytomis 2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1357/2014 (toliau – Komisijos reglamentas Nr. 1357/2014), kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurias direktyvas III priedas (OL 2014 L 365, p. 89), III priede „Savybės, dėl kurių atliekos tampa pavojingos“);

6.3. infekuotas ir kitas medicinines atliekas, kūno dalis ir (ar) organus, susidarančius sveikatos priežiūros ar veterinarijos įstaigose;

6.4. ozono sluoksnį ardančias medžiagas (šaldymo agentus, halonus ir kt.) bei šias medžiagas turinčią įrangą;

6.5. smulkintas bei nesmulkintas padangas;

6.6. pramoninių ir automobiliams skirtų baterijų ir akumuliatorių atliekas;

6.7. neapdorotas ir po apdorojimo tinkamas perdirbti ar kitaip panaudoti atliekas, išskyrus inertines atliekas, kurių apdoroti techniškai neįmanoma, ir visas kitas atliekas, kurių apdorojimas nemažina jų kiekio arba pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai;

6.8. atskirai surinktas elektros ir elektroninės įrangos atliekas,

6.9. nuotekų dumblą;

6.10. sodų, parkų ir želdynų tvarkymo biodegraduojamas atliekas.

7. Atliekos į sąvartyną priimamos tik tada, jeigu jos atitinka priėmimo į atitinkamos klasės sąvartynus kriterijus, nustatytus Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių 2 priedelyje ir sąvartyno leidime nustatytas sąlygas.

8. Atliekos į sąvartyną priimamos sudarytos sutarties su UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centru pagrindu, nesudariusiems sutarties – atsiskaitant grynaisiais pinigais už atliekų priėmimą. Sutartys dėl atliekų tvarkymo paslaugų teikimo sudaromos bendrovės biure adresu Beržų g. 3, LT-36237 Panevėžys.

9. Sąvartyno operatoriui pareikalavus, atliekų turėtojas (vežėjas) privalo pateikti pagrindinio atliekų apibūdinimo informaciją pagal Tarybos sprendimą 2003/33/EB, kuriuo pagal direktyvos 1999/31/EB 16 straipsnį ir II priedą nustatomi atliekų priėmimo į sąvartynus kriterijai ir tvarka (2003/33/EB, atliekų gamintojų pareigos, 16 punktas).

III SKYRIUS

ATLIEKŲ PRIĖMIMO PROCEDŪRA

10.  Atliekų vežėjas kartu su pristatytomis į sąvartyną atliekomis pateikia:

10.1. Nepavojingų atliekų deklaraciją - Krovinio važtaraštį, 1 priedas. Deklaracijos elektroninė forma skelbiama bendrovės tinklapyje www.pratc.lt skyrelyje „Paslaugos“. Deklaracijos – Krovinio važtaraščio formą taip pat galima užpildyti atliekų priėmimo vietoje.

10.2. vežant asbesto turinčias atliekas - užpildytą Pavojingų atliekų lydraštį (tik juridiniams asmenims), 2 priedas;

11. Prie atliekų svėrimo posto patikrinami pristatytų atliekų dokumentai, įrodantys, kad šios atliekos gali būti šalinamos sąvartyne nepažeidžiant leidime nustatytų sąlygų ir atliekos atitinka atliekų priėmimo į sąvartyną kriterijus. Atliekamas vizualinis atliekų patikrinimas ar atliekos atitinka Deklaracijoje (Pavojingų atliekų lydraštyje) pateiktus duomenis.

- Atliekas bei produktus (kompostą, stabilatą, techninį kompostą) atvežusios transporto priemonės sveriamos bendros eilės tvarka automatinėmis svarstyklėmis, turinčiomis galiojančią metrologinę patikrą. Svėrimo duomenys fiksuojami kompiuterinėje apskaitoje.

- Po atliekų apžiūros ir svėrimo transporto priemonė su atliekomis važiuoja į nurodytą sekciją sąvartoje, biodegraduojančių atliekų surinkimo aikštelę ar MBA įrenginių komunalinių atliekų priėmimo patalpą ir ten iškrauna atliekas.

- Išpylimo vietoje vizualiai patikrinamos atliekos atitikčiai Deklaracijoje - Krovinio važtaraštyje  pateiktiems duomenims.

- Apie atliekų atitikimą deklaruojamiems duomenims daromas įrašas Deklaracijoje – Krovinio važtaraštyje (dedamas spaudas).

- Iškrovusi atliekas transporto priemonė grįžta ant svarstyklių (tuščia). Atitinkančias deklaracijai atliekos priimamos ir registruojamos atliekų apskaitos žurnale, išrašoma sąskaita/priimamas apmokėjimas už atliekų sutvarkymą.

- Jeigu nustatoma, kad atliekos netinkamos tvarkyti ar šalinti, jos grąžinamos atliekų vežėjui (turėtojui, siuntėjui). Užpildomas Neatitikties aktas (3 priedas). Informuojamas atliekų turėtojas (siuntėjas) ir apie nepriimtas atliekas nedelsiant informuojamas Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas. Už saugų į sąvartyną nepriimtų atliekų sutvarkymą atsako atliekų turėtojas (siuntėjas).

- Statybinės ir griovimo atliekos bei asbesto turinčios atliekos turi būti vežamos taip, kad būtų išvengta šių atliekų dulkėjimo (sandariai supakuotas ar uždengtas, sandariuose konteineriuose ir pan.)

_______